Расчет количества камня.

Используя данное руководство, вы сможете точно подсчитать количество камня и кирпича, необходимое для облицовки заданной поверхности.

Для достижения максимального эстетического эффекта, а также для удобства работы с камнем, компания Kamenotes рекомендует использовать угловые элементы для облицовки внешних углов, арок, ниш, оконных и дверных проемов.

Обращаем ваше внимание на то, что внутренних угловых элементов не существует, и в таком случае рядовой камень должен быть уложен внахлест, подрезан под 45 градусов или уложен со швом (в случае с шовными сериями камня).

Ровные поверхности(поле) исчисляются квадратными метрами, угловые элементы- погонными метрами.

Во всех случаях рекомендуется считать камень с примерным запасом в 5%.

Важно! При упаковке шовных серий камня в коробку, и в особенности декоративного кирпича производитель считает количество камня с учетом шва в 1см. При облицовке стен шовными сериями  камня без шва производитель ответственности не несет.

1. В случае, если вам нужно посчитать только площадь облицовки плоскими элементами камня: длину стены умножаем на ширину, получаем квадратуру(кв.м.).  Если на этой плоскости имеются: 1) проемы (оконные, дверные, арки, ниши), 2) площади, которые не будут облицовываться камнем- считаем их суммарную площадь и вычитаем полученное значение из общей. Мы получили необходимое количество плоских элементов (кв.м).

2. В случае, если нужно посчитать только количество угловых элементов:

Рулеткой измерьте все длины углов, подлежащих облицовке, сложите их между собой. Это и есть необходимое количество погонных метров (п.м.)

3. В случае, если в облицовке используются и плоские, и угловые элементы, необходимо определить площадь, занимаемую угловыми элементами. Для этого необходимо перевести погонные метры в квадратные. Коэффициент перекрытия угловых элементов к плоским составляет 0,25. Умножим количество(м.п.) угловых элементов на коэффициент перекрытия и получим площадь(кв.м), которая будет закрыта угловыми элементами. Вычтем ее из общей площади облицовки. Таким образом, мы знаем точное количество кв.м. и п.м.